## Slide 1
Hier komt de titel
dit is maar een test
Hittestress en digital twins
Hoe ontwerpen we een koele stad?
Farid Saif

## Slide 2: Inhoudsopgave
Hittestress
Stedelijk hitte-eiland effect
Case study
Ontwerp strategieën
Conclusie
Digital Twin gebouwen

## Slide 3: DWA

## Slide 4: Wat doet DWA?
Circulaire materialen
Klimaatbestendig
Energieneutraal
Floating Office, Rotterdam

## Slide 5: Wat doet DWA?
103 meter hoog
Integraal bouwontwerp
Licht en temperatuur op afstand bedienbaar
The Valley, Amsterdam

## Slide 6: Wat doet DWA?
Digital Twin
Analyse luchstromen behandelingskasten
Resulteerde in een besparing van 90 % pompenergie
RAI, Amsterdam

## Slide 7: Digital Twin gebouw
AI data analyse
Scenario’s uitwerken

## Slide 8: Digital Twin gebouw
Tool voor aanpassing aan de gebruiker

## Slide 9: Digital Twin gebied

## Slide 10: Hittestress

## Slide 11: Hittestress
Hittestress is een aandoening als de gevoelstemperatuur hoger wordt dan 29°C. Gezondheidsrisico’s nemen dan toe.
Factoren gebouwde omgeving die hittestress beïnvloeden zijn:
  Schaduw
  Straling gebouwde omgeving
  Verdamping
  Wind
Fysiologische factoren zijn onder andere:
  Leeftijd
  Gewicht
  Fysieke gesteldheid

## Slide 12: Hittestress in Nedeland
  1 juli 2015
  WH-scenario KNMI (warm+hoge waarde luchtstromingspatronen)
Gevoelstemperatuur Hofplein Rotterdam

## Slide 13: Stedelijk hitte-eiland effect

## Slide 14: Factoren hitte-eiland effect (UHI)
Het stedelijk hitte-eiland effect is het fenomeen dat de temperatuur in de stad gemiddeld hoger is dan in landelijk gebied.
Factoren die invloed hebben op het stedelijk hitte-eiland effect zijn:
  Albedo en emissiviteit
  Sky View Factor (SVF)
  Windstroming
  Vegetatiefactor

## Slide 15: Invloed albedo en emissiviteit
Case study Yonge-Dundas square Toronto
Simulatie voor het Yonge-Dundas plein in Toronto, 4.000 m2. Het albedo is in twee stappen verhoogd van 0,1 naar 0,5.
Resultaten:
Luchttemperatuur: 0,7 °C lager op 1 meter hoogte.
Gevoelstemperatuur: 4,7 °C hoger op 1 meter hoogte.
Een hoger albedo resulteert dus in een lagere luchttemperatuur, maar een hogere gevoelstemperatuur.

## Slide 16: Sky View Factor (SVF)
De Sky View Factor is het aandeel van de hemelkoepel dat zichtbaar is vanaf maaiveld.
Een lagere SVF leidt tot een groter UHI, omdat er meer zonlicht wordt gereflecteerd, geabsorbeerd en als warmte uitgestraald door de obstakels. Het negatieve effect hiervan op het UHI is groter dan het positieve effect door beschaduwing van gebouwen.
Een vereenvoudigde formule op de SVF te berekenen is (De Wolff, 2008):
Waarin:
H = de hoogte van het obstakel
W= de afstand tussen de obstakels

## Slide 17: Windstroming
Bouwblokken in steden kunnen de windstroming beïnvloeden waardoor warmte minder snel wordt afgevoerd.
Model windstroming Malang, Indonesië (Sugiono, 2014)

## Slide 18: Vegetatiefactor
De vegetatiefactor in een gebied is het aandeel groen oppervlak ten opzichte van het totale oppervlak . Een hogere vegetatiefactor leidt tot een lagere UHI. Door vegetatie wordt de latente warmteflux vergroot en de voelbare warmteflux kleiner. Tevens beschaduwen bomen het ondergelegen oppervlak, waardoor deze minder opwarmt.
Vegetatiefactor Den Bosch

## Slide 19: Berekening van het stedelijk hitte-eiland effect
Vereenvoudigde formule (Bron: Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte, RIVM)
UHImax = (2 - SVF - Fveg) *
Waarin:
UHImax: Maximaal temperatuurverschil [°C ]
SVF: Sky view factor [-]
Fveg: Vegetatiefactor [-]
S: Gemiddelde uurlijkse globale straling [W/m2]
Tmax: maximum temperatuur [°C]
Tmin: minimum temperatuur [°C]
U: Gemiddelde dagelijkse windsnelheid [m/s]

## Slide 20: Relatie hoogte obstakel, breedte straat en UHI
UHImax = (2 - SVF - Fveg) *

## Slide 21: Invloed vegetatiefactor en sky view factor op UHI
Chart: Invloed SVF en Fveg op SHE
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Variabele SVF | 7.3236 | 6.8511 | 6.3786 | 5.9061 | 5.4337 | 4.9612 | 4.4887 | 4.0162
Variabele Fveg | 6.8511 | 6.3786 | 5.9061 | 5.4337 | 4.9612
UHImax = (2 - SVF - Fveg) *

## Slide 22: Koelprincipes
Reflectie
Schaduw
Ventilatie
Verdamping

## Slide 23: Ontwerpmaatregelen
Koelen met blauw
Koelen met grijs
Koelen met groen
Categorie

## Slide 24: Koelen met blauw
Water als verkoelende ontwerpmaatregel
Heeft effect op hittestress op of aan het water
Het effect van water op de gevoelstemperatuur reikt niet ver
Het effect verschilt per type en grootte van het oppervlaktewater
Werkt als warmtebuffer wat zowel een positief als negatief op hittestress kan hebben.
PET (physiological equivalent temperature) gemeten boven het water

## Slide 25: Effect oppervlaktewater
Amsterdam

## Slide 26: Effect open water
Scheveningen

## Slide 27: Koelen met groen
Bomen, struiken en gras
Het uitstralende effect van een groot park is ongeveer gelijk aan de halve diameter van het park
Bomen verlagen de gevoelstemperatuur overdag door schaduw en voorkomt dat de oppervlakten eronder opwarmen.
‘s nachts stralen deze oppervlakten dan minder warmte uit en onttrekt het groen door verdamping warmte aan de directe omgeving.
Bij langdurige hitte en droogte is het verkoelend effect van groene daken beperkt door indroging van het substraat.
Reikwijdte park op luchttemperatuur ‘s nachts in Westpark Dortmund (Klimawandel, 2011, via: urbanbluegrids.com)

## Slide 28: Koelen met groen
Koelend effect boom

## Slide 29: Koelen met grijs
Materialen met een hoge albedo en een lage emissiviteit hebben een positieve bijdrage aan het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect.
Het effect is voornamelijk op de luchttemperatuur en niet op de gevoelstemperatuur.
Op stadsniveau is er maximaal 0,9 °C winst te behalen.
0,1 – 0,3 °C per 10 % albedo verhoging (Santamouris, 2014).
Op lokaal niveau blijft een wit dak circa 30 °C koeler in vergelijking met een traditioneel dak (EPA, 2008).

## Slide 30: Case study Berlijnplein, Utrecht

## Slide 31: Case study Berlijnplein
Weersomstandigheden vergelijkbaar met 08-08-2020

## Slide 32: Case study Berlijnplein
Hittestress onbebouwde situatie (variant 0)
Gesimuleerd met tygron

## Slide 33: Case study Berlijnplein
Hittestress bebouwde situatie en verschil (variant 1)
Hittestress bebouwde situatie
Verschil tussen bebouwd en onbebouwd
Gevoelstemperatuur verlaging: 1,69 °C

## Slide 34: Case study Berlijnplein
Effect minder oppervlakteverharding (variant 2)
Hittestress bij minder verharding
Verschil met volledig verhard
Gevoelstemperatuur verlaging: 0,28 °C

## Slide 35: Case study Berlijnplein
Toevoegen bomen (variant 3)
Hittestress met toevoeging bomen
Verschil tussen varianten
Gevoelstemperatuur verlaging: 1,11 °C

## Slide 36: Case study Berlijnplein
Maximaal toevoegen groen (variant 4)
Hittestress bij maximaal groen
Verschil met variant 1
Gevoelstemperatuur verlaging: 6,01 °C
703 bomen geplant
12.936 m2 struiken geplant
Toegepaste ontwerpmaatregelen

## Slide 37: Klimaatscenario’s
Uitgangspunten
Weersomstandigheden gelijk aan 08-08-2020
Temperatuur aangepast naar max. 47,4 (warmste dag in Zuid-Spanje)
Windsnelheid aangepast naar 1 m/s

## Slide 38: Klimaatscenario’s
Vergelijking klimaatscenario’s

## Slide 39: Klimaatscenario’s
Effect maatregelen
Zonder ontwerpmaatregelen
Met ontwerpmaatregelen

## Slide 40: Conclusie
Hoe ontwerpen we een koele stad?
Het creëren van schaduw is het effectiefst voor het verlagen van de gevoelstemperatuur.
Bomen verlagen de gevoelstemperatuur met maximaal 13,51 °C.
De albedo verhogen geeft niet altijd het gewenste effect.
Het verkoelend effect van water op de gevoelstemperatuur reikt niet ver.
De reikwijdte van een park is circa 0,5 keer de diameter.
De meeste ontwerpmaatregelen hebben meerdere meekoppelkansen.

## Slide 41
Wij maken duurzaamheid werkend!
Postbus 2073
2800 BE Gouda
T 088 - 163 53 00
E dwa@dwa.nl
I www.dwa.nl
Vestigingen
Gouda | Veenendaal | Rijssen | Amstelveen
‘